## Slide 1: GIAO THỨC AN TOÀN MẠNG
Bài 2.2. Một số giao thức xác thực

## Slide 2
Giao thức PAP, CHAP
Giao thức Kerberos
2
Giao thức EAP, 802.1X và RADIUS
3
1

## Slide 3: Mục tiêu bài học
Kiến thức
  Hiểu được hoạt động của một số giao thức xác thực thường gặp
  Hiểu được cơ chế xác thực qua bên thứ ba tin cậy nói chung, SSO nói riêng
  Hiểu được ý nghĩa của tính năng khả mở rộng của giao thức xác thực
Kỹ năng
  Phân tích cơ chế xác thực của các giao thức
  Phân tích hoạt động của giao thức qua việc chặn thu lưu lượng mạng

## Slide 4: Tài liệu tham khảo
Giáo trình "Giao thức an toàn mạng máy tính"// Chương 2 "Các giao thức xác thực"
"Authentication and Identity Protocols", https://goo.gl/aWuGxb
William Stalling, Cryptography and Network Security Principles and Practice (5e)//Chapter 15.3, Prentice Hall, 2011
Dirk van er Walt, FreeRADIUS Beginner's Guide, Pack Publishing, 2011

## Slide 5: Thuật ngữ tiếng Anh
Supplicant (Claimant, Peer): Bên được xác thực
Authenticator (Verifier): Bên xác thực
Authentication Server (AS): Máy chủ xác thực
Network Access Server (NAS): Máy chủ truy cập

## Slide 6: Thuật ngữ tiếng Anh
Supplicant (Claimant, Peer): Bên được xác thực
Authenticator (Verifier): Bên xác thực
Authentication Server (AS): Máy chủ xác thực
Network Access Server (NAS): Máy chủ truy cập
Authentication Server: Máy chủ xác thực.
Giúp Authenticator xác thực Supplicant
Tức là cung cấp dịch vụ xác thực cho Authenticator

## Slide 7: Thuật ngữ tiếng Anh
Supplicant (Claimant, Peer): Bên được xác thực
Authenticator (Verifier): Bên xác thực
Authentication Server (AS): Máy chủ xác thực
Network Access Server (NAS): Máy chủ truy cập
Network Access Server : Máy chủ dịch vụ
Là một authenticator
Cung cấp dịch vụ cho supplicant

## Slide 8
Giao thức PAP, CHAP
Giao thức Kerberos
2
Giao thức EAP, 802.1X và RADIUS
3
1

## Slide 9: PAP và CHAP
PAP và CHAP là 2 giao thức xác thực được sử dụng trong giao thức PPP
PAP (0xC023) và CHAP (0xC223) đều sử dụng mật khẩu để xác thực
  PAP (RFC 1334, Password Authentication Protocol) truyền mật khẩu dạng rõ
  CHAP (RFC 1994, Challenge Handshake Authentication Protocol) sử dụng cơ chế thách đố, giải đố

## Slide 10: Giao thức PAP
Password Authentication Protocol
Là giao thức bắt tay 2 bước (2-way)
Xác thực bằng mật khẩu

## Slide 11: Giao thức PAP
Notes: Nếu trong cấu hình PPP có yêu cầu xác thực bằng PAP thì giao thức PAP sẽ được thực thi sau khi kết nối LCP được thiết lập.
Hình này chỉ nhằm mục đích cho thấy vị trí của PAP trong PPP, không thực sự quan trọng.

## Slide 12: Three PPP PAP Frame Types
Notes: http://etutorials.org/Networking/Wireless+lan+security/Chapter+2.+Basic+Security+Mechanics+and+Mechanisms/Authentication+and+Identity+Protocols/

## Slide 13: PPP PAP Authentication Request
Notes: http://etutorials.org/Networking/Wireless+lan+security/Chapter+2.+Basic+Security+Mechanics+and+Mechanisms/Authentication+and+Identity+Protocols/

## Slide 14: Giao thức PAP: 2 bước xác thực

## Slide 15: PPP PAP Authentication Request
Notes: C023: PAP
01  Authentication Request

## Slide 16: Giao thức PAP: Auth Ack
Notes: C023: PAP
01  Authentication Request

## Slide 17: Giao thức PAP: Vấn đề an toàn
Mật khẩu truyền ở dạng rõ
Có thể bị chặn thu trên đường truyền
  Đường hầm GRE
  Thuê kênh truyền số liệu
Notes: PAP được sử dụng trong PPP, tức là ở tầng datalink. Mà ở tầng này thì kết nối là node-to-node (khác với end-to-end như ở các tầng cao hơn) nên hình dung về khả năng chặn thu trên đường truyền sẽ khó hơn. Slide này cho thấy kết nối node-to-node vẫn có thể thực hiện với khoảng cách hàng chục km và đi qua các thiết bị của bên thứ ba, từ đó làm rõ khả năng chặn thu trên đường truyền đối với PAP.
Mặt khác, giao thức PPP có thể được đóng gói vào một giao thức ở tầng cao hơn (GRE), như các slide trước minh họa dữ liệu chặn thu dữ liệu PAP bằng Wireshark mà các node lại có địa chỉ IP (!!!!) nên việc bị chặn thu là hoàn toàn có thể.

## Slide 18: Giao thức CHAP
CHAP = Challenge Handshake Authentication Protocol
Là giao thức bắt tay 3 bước (3-way)
Xác thực sử dụng mật khẩu
Không truyền mật khẩu dạng rõ (nhưng vẫn lưu mật khẩu dạng rõ)

## Slide 19: Giao thức CHAP
nonce, auth-id
sup-id, H(sup-id || pass || nonce)
Authenticator
Supplicant
3. Ack/Nak
Notes: RFC 1334:
The Challenge Value is a variable stream of octets. The importance of the uniqueness of the Challenge Value and its relationship to the secret is described above. The Challenge Value MUST be changed each time a Challenge is sent. The length of the Challenge Value depends upon the method used to generate the octets, and is independent of the hash algorithm used.
The Response Value is the one-way hash calculated over a stream of octets consisting of the Identifier, followed by (concatenated with) the "secret", followed by (concatenated with) the Challenge Value. The length of the Response Value depends upon the hash algorithm used (16 octets for MD5).
The Name field is one or more octets representing the identification of the system transmitting the packet. There are no limitations on the content of this field. For example, it MAY contain ASCII character strings or globally unique identifiers in ASN.1 syntax. The Name should not be NUL or CR/LF terminated. The size is determined from the Length field.

## Slide 20: Giao thức CHAP
Notes: Nếu trong cấu hình PPP có yêu cầu xác thực bằng CHAP thì giao thức CHAP sẽ được thực thi sau khi kết nối LCP được thiết lập.
Hình này chỉ nhằm mục đích cho thấy vị trí của CHAP trong PPP, không thực sự quan trọng.

## Slide 21: PPP CHAP Frame Types
Notes: http://etutorials.org/Networking/Wireless+lan+security/Chapter+2.+Basic+Security+Mechanics+and+Mechanisms/Authentication+and+Identity+Protocols/

## Slide 22: Giao thức CHAP: Xác thực 3 bước, 2 chiều

## Slide 23: Giao thức CHAP: Challenge
Giải thích đại lượng này!

## Slide 24: Giao thức CHAP: Response
Giải thích đại lượng này!

## Slide 25: Giao thức CHAP: Success

## Slide 26
Giao thức PAP, CHAP
Giao thức Kerberos
2
Giao thức EAP, 802.1X và RADIUS
3
1

## Slide 27: Thông tin chung về Kerberos
Mục tiêu: xác thực hai chiều trong mô hình client-server
Dựa trên giao thức Needham-Schroeder
Sử dụng mật mã đối xứng; có bên thứ ba tin cậy là “Trung tâm phân phối khóa” (Key Distribution Center).
Là giao thức Single Sign-On (SSO)
Có nhiều phiên bản: 1, 2, 3 và 4, 5
Notes: Nguồn: https://medium.com/@robert.broeckelmann/kerberos-wireshark-captures-a-windows-login-example-151fabf3375a
"... và 4, 5" là vì trên thị trường chỉ dùng phiên bản 4 và 5.
Về tính xác thực 2 chiều (mutual authentication) của Kerberos thì có thể đọc thêm ở đây:
https://www.attachmate.com/documentation/rsit-unix-802/rsit-unix-guide/data/rsit_unix_kerberos_server_client_pr.htm
https://doc.milestonesys.com/2020r1/en-US/system/security/hardeningguide/hg_kerberosauthenticationexplained.htm
Ngoài ra, chi tiết về các thông điệp của Kerberos qua từng version phải đọc trong [Wiliam Stalling, "Cryptography and network security"] thì mới thực sự rõ ràng.

## Slide 28: Giao thức Needham-Schroeder
Điều kiện ban đầu:
Alice và Bob cùng tin tưởng Sandy
Alice và Sandy chia sẻ khóa KAS;
Bob và Sandy chia sẻ KBS;
Yêu cầu:
Alice và Bob xác thực lẫn nhau, đồng thời thiết lập khóa chia sẻ K
Notes: Xác thực trong Kerberos là dựa trên giao thức Needham-Schroeder, do vậy, cần trình bày giao thức này trước khi trình bày Kerberos.

## Slide 29: Giao thức Needham-Schroeder
1. A  S: Alice, Bob
2. S  A: {TS, L, K, Bob,
{TS, L, K, Alice}KBS}KAS
3. A  B: {TS, L, K, Alice}KBS, {Alice, TA}K
4. B  A: {TA+1}K
Notes: T: Timestamp
L: Lifetime

## Slide 30: Giao thức Kerberos
Từ viết tắt
AS: Authentication Server
TGS: Ticket Granting Server
KDC (= AS+TGS): Key Distribution Center
SS: Service Server
TGT: Ticket Granting Ticket
ST: Service Ticket

## Slide 31: Nguyên lý chung

## Slide 32: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server

## Slide 33: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
Client yêu cầu truy cập

## Slide 34: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
2
KDC cấp một phiếu truy cập (TGT)

## Slide 35: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
2
3
Sử dụng TGT để yêu cầu truy cập một dịch vụ cụ thể

## Slide 36: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
2
3
4
Kiểm tra quyền rồi Cấp vé truy cập dịch vụ (ST)
Notes: Như vậy, TGS còn đóng vai trò là Authorization Server

## Slide 37: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
2
3
4
5
Sử dụng ST để yêu cầu phục vụ

## Slide 38: Giao thức Kerberos: Nguyên lý chung
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
1
2
3
4
5
6
Đáp ứng yêu cầu

## Slide 39: Chi tiết các thông điệp

## Slide 40: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server

## Slide 41: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
0
User: Enter username, password
Client: Kc = PBKDF(password)

## Slide 42: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Client
Service
Server
0
Client yêu cầu truy cập
CAS: IDC, IDTGS
1

## Slide 43: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Service
Server
1
2
Client
0
Cấp vé TGT
ASC: {{TGT}KAS_TGS, KC_TGS, t1}KC
TGT = {IDC, IDTGS, t1, l1, KC_TGS}
Notes: Với Kerberos v4, AS không cần xác thực User trước khi cấp vé TGT (vì cho rằng chỉ có User tương ứng mới giải mã được thông điệp thứ nhất để tìm ra KC_TGS). Còn trong Kerberoos v5 thì AS có thể (nhưng không mặc định) yêu cầu User phải xác thực trước khi được cấp vé.

## Slide 44: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Service
Server
1
2
3
Client
0
Yêu cầu một dịch vụ cụ thể
CTGS: {TGT}KAS_TGS, {Aut1: IDC, t2}KC_TGS, IDSS
TGT = {IDC, IDTGS, t1, l1, KC_TGS}

## Slide 45: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Service
Server
1
2
3
4
Client
0
Kiểm tra quyền, cấp vé dịch vụ
TGSC: {{ST}KTGS_SS, KC_SS, t3} KC_TGS
ST = {IDC, IDSS, t3, l2, KC_SS}

## Slide 46: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Service
Server
1
2
3
4
5
Client
0
Yêu cầu truy cập
CSS: {ST}KTGS_SS, {Aut2: IDC, t4}KC_SS
ST = {IDC, IDSS, t3, l2, KC_SS}

## Slide 47: Giao thức Kerberos: Các thông điệp
KDC
AS
TGS
Service
Server
1
2
3
4
5
6
Client
0
Đáp ứng dịch vụ
SSC: {t4+1}KC_SS

## Slide 48: Tính chất Single Sign-On (SSO) của Kerberos?

## Slide 49: Kerberos SSO
KDC
AS
TGS
Service 2
Client
Service 3
Sau "Service 1", user muốn truy cập "Service 2", "Service 3"... thì quá trình diễn ra thế nào?

## Slide 50
Giao thức PAP, CHAP
Giao thức Kerberos
2
Giao thức EAP, 802.1X và RADIUS
3
1

## Slide 51: Extensible Authentication Protocol
EAP = Extensible Authentication Protocol
Giao thức xác thực (khả) mở rộng
RFC 3748
thường được sử dụng trong mạng không dây và trong kết nối điểm-điểm.

## Slide 52: "Extensible"
Không cố định phương thức xác thực
Phương thức xác thực được xác lập trong quá trình xác thực (khi đã bắt đầu pha xác thực)
Cho phép tùy chọn phương thức xác thực phù hợp với yêu cầu về an toàn.
Cho phép thay đổi phương thức xác thực với sự thay đổi tối thiểu trong phần cứng, phần mềm.

## Slide 53: Phương thức xác thực
EAP-MD5
LEAP: Lightweight Extensible Authentication Protocol
EAP-TLS: EAP Transport Layer Security
EAP-POTP: EAP Protected One-Time Password
EAP-PSK: EAP Pre-Shared Key
EAP-PWD: EAP Password
EAP-TTLS: EAP Tunneled Transport Layer Security
EAP-IKEv2: EAP Internet Key Exchange v.2
EAP-SIM: EAP Subscriber Identity Module
EAP-AKA: EAP Authentication and Key Agreement
......
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Authentication_Protocol#Methods

## Slide 54: PPP Extensible Authentication Protocol
Xác định phương thức xác thực
CÓ THỂ yêu cầu phương thức khác
Notes: http://etutorials.org/Networking/Wireless+lan+security/Chapter+2.+Basic+Security+Mechanics+and+Mechanisms/Authentication+and+Identity+Protocols/

## Slide 55: PPP EAP 2-way Authentication

## Slide 56: PPP Configuration Request for EAP

## Slide 57: Request, Identity

## Slide 58: Response, Identity

## Slide 59: Request, MD5-Challenge

## Slide 60: Response, MD5-Challenge
Nếu gửi lại "Nak" (3) thì sẽ phải thống nhất lại phương thức xác thực

## Slide 61: EAP Success

## Slide 62: Kiến trúc phân tầng của EAP

## Slide 63: EAP với RADIUS và 802.1x
EAP
802.1X
RADIUS

## Slide 64: 802.1X
802
  802: IEEE standards for networking protocols
  802.11: wireless LAN protocols and standard
  802.1: general concepts relating to LANs/WANs
  “802.1X” (not 802.11X): standards for LANs
802.1X là chuẩn quy định sử dụng EAP qua môi trường LAN (ở tầng MAC)  802.1X = EAPOL
Notes: https://sites.google.com/site/amitsciscozone/home/switching/802-1x

## Slide 65: RADIUS
RADIUS = Remote Authentication Dial-In User Service
RFCs: 2865, 2866, 3579...
Được thiết kế theo kiến trúc AAA (Authentication-Authorization-Accouting)
Xác thực: EAP, PAP, CHAP...

## Slide 66: EAP trong 802.1X và RADIUS
Method
EAP peer/
Authenticator
EAP layer
Lower layer
Method
EAP peer/ Authenticator
EAP layer
Lower layer
EAP authenticator
EAP layer
Lower layer
802.1X,
PPP
RADIUS
EAP message
EAP message
Supplicant
Authenticator
Authentication
Server
Notes: EAP không đòi hỏi phía authenticator cần phải biết phía client sử dụng phương thức xác thực nào, thay vào đó nó cho phép sử dụng một server xác thực đứng sau authenticator để thực hiện các thủ tục kiểm tra định danh của client thay cho authenticator.
Server xác thực này sẽ được cài đặt một vài hoặc tất cả các phương thức xác thực được sử dụng để xác thực client. Khi đó authenticator sẽ đóng vai trò chuyển tiếp tất cả các thông báo EAP giữa client và server xác thực.

## Slide 67: EAP trong 802.1X và RADIUS

## Slide 69: Sinh viên tự nghiên cứu