## Slide 1: GIAO THỨC AN TOÀN MẠNG
Bài 4.1. Giới thiệu VPN

## Slide 2
1
Tổng quan về VPN
2
Giới thiệu IPsec
Tổ hợp an toàn SA
3
4
Giao thức AH

## Slide 3: Mục tiêu bài học
Kiến thức
  Nắm được khái niệm "mạng riêng ảo" và các loại mạng riêng ảo
  Hiểu được lợi ích của mạng riêng ảo
  Nắm được các loại giao thức VPN
  Hiểu được cơ chế hoạt động của giao thức AH
Kỹ năng
  Phân tích hoạt động của giao thức AH ở các chế độ Transport hoặc Tunnel qua việc chặn thu lưu lượng mạng.

## Slide 4: Tài liệu tham khảo
Giáo trình "Giao thức an toàn mạng máy tính"// Chương 3 "Các giao thức bảo mật mạng riêng ảo", năm 2013.
Giáo trình "An toàn mạng riêng ảo", năm 2007.
William Stalling, Cryptography and Network Security Principles and Practice (5e)//Part 3, chapter 16 – pp. 483- 527, Prentice Hall, 2011

## Slide 5
1
Tổng quan về VPN
2
Giới thiệu IPsec
Tổ hợp an toàn SA
3
4
Giao thức AH

## Slide 6: Mạng riêng
Mạng riêng (Private Network)
  Là mạng được xây dựng, vận hành bởi cá nhân, tổ chức cho mục đích riêng
  Là một tổ hợp trang thiết bị mạng tạo thành một vùng mạng riêng biệt nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu
  Sử dụng cho: home LAN, office LAN và enterprise LAN
  Sử dụng dải IP dành riêng: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 và 192.168.0.0/16
  Lưu lượng của mạng riêng được cô lập không thể đi qua mạng chung (nếu không có sự chuyển đổi địa chỉ)

## Slide 7: Mạng riêng ảo
Mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN): là mạng sử dụng mạng công cộng (như Internet, ATM/Frame Relay của các nhà cung cấp dịch vụ) làm cơ sở hạ tầng để truyền thông tin nhưng vẫn đảm bảo là một mạng riêng và kiểm soát được truy nhập.
Notes:   Theo cách nói đơn giản: VPN là một sự mở rộng của mạng Intranet qua một mạng công cộng (như Internet) nhưng đảm bảo sự an toàn và hiệu quả kết nối giữa 2 điểm truyền thông cuối.
Mạng Intranet là một mạng Internet cục bộ (là một mạng của doanh nghiệp gồm: máy chủ web, máy chủ mail,…nhưng
Không public ra internet mà chỉ sử dụng trong công ty)

## Slide 8: Mạng riêng ảo
Ảo (Virtual): Nghĩa là cơ sở hạ tầng vật lý của mạng hoàn toàn trong suốt với kết nối VPN.
Riêng (Private):
  Chỉ tính riêng biệt của lưu lượng dữ liệu khi qua VPN.
  Dữ liệu truyền luôn luôn được giữ bí mật và chỉ có thể được truy cập bởi những nguời sử dụng được trao quyền.
Notes: Người dùng không biết cơ sở hạ tầng ở bên dưới kết nối VPN là gì? Là internet, ATM hay Frame Relay
Riêng biệt của lưu lượng dữ liệu: tức là dữ liệu này chỉ được gửi giữa A và B là 2 người nằm trong mạng VPN, tùy thuộc vào đ/c người gửi và nhận của gói tin.

## Slide 9: Mạng riêng ảo
Là mạng mà trong đó những phần tài nguyên dùng chung, nhưng có những đặc điểm của mạng riêng.
  Toàn quyền quản trị
  Cô lập lưu lượng
  Sử dụng dải địa chỉ IP dành riêng
VPN là một khái niệm, không phải là một giao thức. Nó có thể được hiện thực hóa bằng các giao thức khác nhau
Notes: https://learningnetwork.cisco.com/thread/112183#622054

## Slide 10: Mạng riêng ảo
Ví dụ
  Mạng VLAN
  Mạng sử dụng đường leased line
  Mạng MPLS VPN
  Mạng IPsec VPN, SSL VPN...
VPN là bất kỳ công nghệ nào mà cho phép cô lập lưu lượng của một chủ thể qua một cơ sở hạ tầng mạng dùng chung.
VPN có thể sử dụng mật mã hoặc không.
Notes: https://learningnetwork.cisco.com/thread/112183#622054

## Slide 11: Mạng riêng ảo: Phân loại
Phân loại theo chức năng
Trusted VPN: MPLS VPN...
Secure VPN: IPsec, OpenVPN, SSL VPN...
Hybrid VPN: Secure VPN over Trusted VPN
Phân loại theo mức hoạt động
Layer 2: L2TP, MPLS VPN L2...
Layer 3: IPSec, MPLS VPN L3...
Layer 4: SSL VPN
Remote Access VPN
Phân loại theo kiến trúc
Site-to-Site VPN (Intranet VPN & Extranet VPN)
Notes: Source 1: VPN Technologies: Definitions and Requirements [http://www.hit.bme.hu/~jakab/edu/litr/VPN/vpn-technologies.pdf]
Source 2: What you need to know about VPN technologies [https://www.computerworld.com/article/2546283/what-you-need-to-know-about-vpn-technologies.html]
  Trusted VPN:
  + Được xem như một số mạch thuê của một ISP viễn thông.
  + Trusted VPN duy trì tính toàn vẹn và khả năng sử dụng tốt nhất cho mạng liên lạc của khách hàng.
  + Trusted VPN không đảm bảo an ninh an toàn và bảo mật cho khách hàng.
  Secure VPN :
  + Là các mạng riêng ảo có sử dụng mật mã để bảo mật (mã hóa và xác thực) dữ liệu.
  + Dữ liệu ở đầu ra của một mạng được mã hóa rồi chuyển vào mạng công cộng (ví dụ: mạng Internet) như các dữ liệu khác để truyền tới đích và sau đó được giải mã dữ liệu tại phía thu.
  Các thành phần an toàn của một hybrid VPN có thể được kiểm soát bởi các khách hàng hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ cùng cung cấp một phần đáng tin cậy của Hybrid VPN.

## Slide 12: VPN truy cập từ xa (Remote Access VPN)
Năm học 2010 - 2011
12
Head Office
VPN
Server
Remote Office
Home Office
Mobile users
ISP Network
Tunnel
Remote users
Cung cấp truy cập tin cậy cho các nhân viên di động,, nhân viên ở xa, nhân viên làm việc tại nhà.
Notes:   VPN truy cập từ xa cho phép người dùng từ xa của một Công ty có thể truy cập tới các tài nguyên mạng của đơn vị mình
  Người dùng từ xa, người dùng đang di chuyển, người dùng làm việc tại nhà,…
  Những người này không có kết nối cố định tới Intranet của công ty.
1.5.1. VPN truy cập từ xa
Các ưu điểm của mạng VPN truy nhập từ xa so với các phương pháp truy nhập từ xa truyền thống như:
  Mạng VPN truy nhập từ xa không cần sự hỗ trợ của nhân viên mạng bởi vì quá trình kết nối từ xa được các ISP thực hiện.
  Giảm được các chi phí cho kết nối từ khoảng cách xa bởi vì các kết nối khoảng cách xa được thay thế bởi các kết nối cục bộ thông qua mạng Internet. Cung cấp dịch vụ kết nối giá rẻ cho những người sử dụng ở xa.
  Bởi vì các kết nối truy nhập là nội bộ nên các Modem kết nối hoạt động ở tốc độ cao hơn so với các truy nhập khoảng cách xa.
  VPN cung cấp khả năng truy nhập tốt hơn đến các site của công ty bởi vì chúng hỗ trợ mức thấp nhất của dịch vụ kết nối.
1.5.1. VPN truy cập từ xa
Nhược điểm:
  Mạng VPN truy nhập từ xa không hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo QoS.
  Nguy cơ bị mất dữ liệu cao. Hơn nữa, nguy cơ các gói có thể bị phân phát không đến nơi hoặc mất gói.
  Do thuật toán mã hoá phức tạp, nên tiêu đề giao thức tăng một cách đáng kể.

## Slide 13: VPN cục bộ (Intranet VPN)
Head Office
Server
Firewall
DMZ
ISP Network
ISP Gateway
Remote Office
Remote Office
Cho phép các văn phòng chi nhánh liên kết một cách bảo mật tới trụ sở chính của doanh nghiệp
Notes: VPN cục bộ (Intranet VPN)
  Mở rộng các dịch vụ của mạng nội bộ tới các trụ sở ở xa
  Được dùng để kết nối các nhánh văn phòng ở xa của một Tổ chức với với Intranet tại văn phòng trung tâm của Tổ chức đó
  Do đó, nó còn được gọi là Mạng riêng ảo chi nhánh
Ưu điểm của việc thiếp lập dựa trên VPN như trong hình trên là:
  Loại trừ được các Router từ đường WAN xương sống.
  Vì Internet hoạt động như một phương tiện kết nối, nó dễ dàng cung cấp các liên kết ngang hàng mới.
  Vì kết nối tới các ISP cục bộ, khả năng truy cập nhanh hơn, tốt hơn. Cùng với việc loại trừ các dịch vụ đường dài giúp cho tổ ạchức giảm được chi phí của hoạt động Intranet.
Nhược điểm:
  Vì dữ liệu được định đường hầm qua một mạng chia sẻ công cộng nên các tấn công mạng như: từ chối dịch vụ vẫn đe doạ nghiêm trọng đến an ninh mạng.
  Khả năng mất các gói dữ liệu khi truyền vẫn còn cao.
  Đường truyền dữ liệu đầu trên như multimedia, độ trể truyền tin vẫn rất cao và thông lượng có thể bị giảm xuống rất thấp dưới sự hiện diện của Internet.
  Vì sự hiện diện của kết nối Internet sự thực thi có thể bị gián đoạn và QoS có thể không được đảm bảo

## Slide 14: VPN mở rộng (Extranet VPN)
Head Office
Security
Server
Firewall
ISP Gateway
POP
Remote Partner
DMZ
ISP Network
Partner & Agency
Mở rộng cho phép cả khách hàng và đối tác có thể truy cập một cách bảo mật đến Intranet của doanh nghiệp
Notes: Ưu điểm chính của Extranet VPN là:
+ Chi phí rất nhỏ so với cách thức truyền thống.
+ Dễ thực thi, duy trì và dễ thay đổi
+ Dưới sự hiện diện của Internet, ta có thể chọn các đại lý lớn
+ Vì một phần kết nối Internet được duy trì bởi ISP nên số lượng nhân viên hỗ trợ có thể giảm xuống.
Tuy nhiên cũng có một số nhược điểm:
+ Các nguy cơ an ninh như tấn công DOS vẫn còn tồn tại
+ Tăng rủi ro vì các xâm nhập vào Intranet của tổ chức
+ Độ trễ truyền thông vẫn lớn và thông lượng bị giảm xuống rất thấp với các ứng dụng Multimedia.
+ Sự thực thi có thể bị gián đoạn và QoS cũng có thể không được bảo đảm

## Slide 15: Mạng riêng ảo
Dịch vụ an toàn có thể cung cấp
Đảm bảo tính bí mật
Đảm bảo tính toàn vẹn
Đảm bảo tính xác thực
Chống tấn công phát lại

## Slide 16: Mạng riêng ảo
Lợi ích
An toàn
Chi phí thấp
  Chi phí thực hiện
  Chi phí quản trị
  Nâng cao khả năng kết nối
  Nâng cao khả năng mở rộng
  Sử dụng hiệu quả băng thông
Notes:     Giảm chi phí thực hiện
    Giảm được chi phí cho các kênh thuê riêng đường dài (mua thiết bị và thuê đường dây cho mạng WAN riêng)
    Chi phí cho VPN ít hơn rất nhiều so với các giải pháp truyền thống dựa trên đường Lease-Line như Frame Relay, ATM hay ISDN. Bởi vì VPN loại trừ được những yếu tố cần thiết cho các kết nối đường dài bằng cách thay thế chúng bởi các kết nối cục bộ tới ISP hoặc điểm đại diện của ISP.
  Giảm chi phí quản trị
    Giảm được chi phí duy trì hoạt động và quản trị mạng WAN
    Vì giảm được chi phí truyền thông đường dài. VPN cũng làm giảm được chi phí hoạt động của mạng dựa vào WAN một cách đáng kể.
    Các thiết bị dùng cho VPN được quản trị bởi ISP, nên công ty, tổ chức không cần thuê nhiều nhân viên mạng cao cấp nữa!
  Nâng cao khả năng mở rộng
    Vì dựa trên Internet, nên cho phép Intranet của một công ty có thể dễ dàng mở rộng và phát triển
    Bất cứ ở nơi nào có mạng công cộng là đều có thể triển khai VPN. Mà mạng công cộng có mặt ở khắp mọi nơi nên khả năng mở rộng của VPN là rất linh động.
    Một cơ quan ở xa có thể kết nối một cách dễ dàng đến mạng của công ty bằng cách sử dụng đường dây điện thoại hay DSL…Và mạng VPN dễ dàng gỡ bỏ khi có nhu cầu.
    Khả năng mở rộng băng thông là khi một văn phòng, chi nhánh yêu cầu băng thông lớn hơn thì nó có thể được nâng cấp dễ dàng.
  Sử dụng hiệu quả băng thông
    Trong kết nối Internet: bằng đường Leased-Line, băng thông vẫn bị chiếm dụng khi không có kết nối nào hoạt động
    Trong kết nối VPN: chỉ sử dụng băng thông (tạo đường hầm logic) khi cần truyền dữ liệu
      Giảm được nguy cơ lãng phí băng thông
  Nâng cao khả năng kết nối
    VPN tận dụng Internet để kết nối các thành phần ở xa của một Intranet.
    Vì Internet có thể được truy cập toàn cầu, nên hầu hết các nhánh văn phòng, người dùng, người dùng di động từ xa đều có thể dễ dàng kết nối tới Intranet của Công ty mình

## Slide 17
1
Tổng quan về VPN
2
Giới thiệu IPsec
Tổ hợp an toàn SA
3
4
Giao thức AH

## Slide 18: Giới thiệu về IPSec
IPSec = Internet Protocol Security
Được phát triển bởi IETF
Đảm bảo an toàn các gói IP
Cung cấp các khả năng:
    Xác thực nguồn gốc thông tin
    Kiểm tra tính toàn vẹn thông tin
    Đảm bảo bí mật nội dung thông tin
    Cung cấp khả năng tạo và tự động làm tươi khoá mật mã một cách an toàn

## Slide 19: Giới thiệu về IPSec
  IPSec cung cấp một khung an toàn tại tầng 3 của mô hình OSI

## Slide 20: Giới thiệu về IPSec
Thực hiện đảm bảo an toàn tại tầng IP
Các giao thức tầng trên và các ứng dụng có thể dùng IPSec để đảm bảo an toàn mà không cần phải thay đổi gì
  Các gói IP sẽ được bảo vệ mà không phụ thuộc vào các ứng dụng đã tạo ra nó.
IPSec hoàn toàn trong suốt với người dùng
Notes: Nếu là SSL, TLS, SSH sử dụng ở tầng 4 trở lên thì ứng dụng phải thay đổi code của chương trình
Nhưng với IPSec được tích hợp chặt chẽ với IP nên các ứng dụng không cần thay đổi code mà vẫn có thể dụng các dịch vụ kế thừa tính năng an toàn của IPSEc.
IP Security (IPSec)
Advantages
Provides seamless security to application and transport layers (ULPs).
Allows per flow or per connection security and thus allows for very fine-grained security control.
Disadvantages
More difficult to to exercise on a per user basis on a multi-user machine.

## Slide 21: Giới thiệu về IPSec
Khung giao thức IPSec:

## Slide 22: Giới thiệu về IPSec
IPSec cung cấp an toàn cho 3 tình huống:
    Host-to-host
    Host-to-gateway
    Gateway-to-gateway
IPSec hoạt động ở 2 chế độ:
    Chế độ Transport (chỉ cho "Host-to-host")
    Chế độ Tunnel (cho cả 3 tình huống)

## Slide 23: Các chế độ hoạt động của IPSec
Transport mode
Tunnel mode
Notes: Transport mode: Bảo vệ dữ liệu các lớp trên
Tunnel mode: Bảo vệ được cả gói tin gốc (gồm dữ liệu các lớp trên và phần IP Header)

## Slide 24: Tunnel mode
Host-to-Gateway, Gateway-to-Gateway
SG = Security Gateway

## Slide 25: Transport Mode
Host-to-Host

## Slide 26
1
Tổng quan về VPN
2
Giới thiệu IPsec
Tổ hợp an toàn SA
3
4
Giao thức AH

## Slide 27: Security Policy và Security Association
Một node có thể kết nối với nhiều node khác nhau (ở mức địa chỉ IP). Có kết nối sử dụng IPsec, có kết nối không dùng.
IPsec nằm ở Internt Layer của TCP/IP stack  cơ chế xử lý IPsec phải được tích hợp vào TCP/IP stack của hệ thống.
Khi một gói IP đến hoặc đi, cần phải quyết định cách xử lý nó
Cần có nguồn thông tin để ra quyết định
SPD (Security Policy Database) SAD (Security Association Database)
Notes: IPsec layer không phải là một layer trung gia như SSL/TLS mà nó thay thế hoàn toàn IP layer trong TCP/IP stack.

## Slide 28: Security Policy và Security Association
Security Policy là cách thức xử lý đối với một gói IP căn cứ vào nguồn, đích, payload của nó
  "discard": hủy bỏ
  "none": xử lý gói IP bình thường
  "ipsec": xử lý theo IPsec, sử dụng một (hoặc một cặp) Security Association nào đó.
Security Association là tổ hợp các thuật toán và tham số mật mã để bảo vệ lưu lượng mạng
SPD chứa các Security Policy
SAD chứa các Security Associtation
Notes: Source: https://www.mad-hacking.net/documentation/linux/networking/ipsec/introduction.xml
Security Policy Database (SPD)
The Security Policy Database (SPD) specifies what services are to be offered to IP datagrams and in what fashion those services are to be implemented. The SPD is consulted during the processing of all traffic, both in-bound and out-bound, and specifies the action to be taken to secure that traffic. Actions can be either discard (in which case the packets associated with this entry are discarded), bypass (in which case the packets associated with this entry are allowed to pass without the IPsec protocol being used) or apply (in which case packets associated with this entry will have the IPsec transforms specified in this entry applied).
Security Association Database (SAD)
The Security Association Database (SAD) stores the parameters for each Security Association (SA). Security Associations can either be managed manually, using a utility such as the setkey application, or populated automatically by a daemon such as racoon, both of which are described below and used in this guide.
Source 2: https://www.mad-hacking.net/documentation/linux/networking/ipsec/spd-setkey.xml
Source 3: http://muhaz.org/have-a-range-of-application-specific-security-mechanisms.html

## Slide 29: Ví dụ về Security Policy
# https://www.mad-hacking.net/documentation/linux/networking/ipsec/spd-setkey.xml
# Security Policies
spdadd 10.0.0.0/16 10.1.0.0/16 any
-P out ipsec
esp/tunnel/83.56.124.167-62.149.40.78/require;

## Slide 30: Nội dung của một SA
Giao thức an toàn: AH, ESP
Thuật toán, khóa mật mã: DES, 3DES
Phương pháp, khóa xác thực cho AH | ESP: Hàm băm (HMAC, MD5, SHA1), chữ ký số (RSA), chứng thư số, Diffie-Hellman…
Thông tin liên quan đến khoá: khoảng thời gian thay đổi, khoảng thời gian làm tươi.
Thông tin liên quan đến chính SA: địa chỉ nguồn SA, khoảng thời gian làm tươi.

## Slide 31: Nội dung của một SA
Trong SAD, một Security Association được xác định bởi:
  Hoặc là SPI (khi xử lý gói tin đến, trong mỗi gói tin IPsec đều chứa SPI của SA cần dùng)
  Hoặc là cặp tham số: IP đích + Giao thức an toàn (khi xử lý gói tin đi, hai tham số này được xác định từ Security Policy)

## Slide 32: Tổ hợp an toàn (SA)
Là một trường 32 bit, dùng để xác định một SA để gắn với một gói dữ liệu
Là một chỉ số duy nhất cho mỗi bản ghi của cơ sở dữ liệu SADB (giống khóa chính).
Được định nghĩa bởi người tạo SA, được lựa chọn bởi hệ thống đích khi thương lượng SA.

## Slide 33: Tổ hợp an toàn (SA)
    Là địa chỉ IP của Node đích
    Mô tả giao thức an toàn IPSec được dùng, có thể là AH hoặc ESP

## Slide 34: IPSec SA: Ví dụ
Notes: https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=24833&seqNum=7

## Slide 35: Tính đơn hướng của SA
Với hai điểm liên lạc: cần một SA cho mỗi hướng.
SA có thể cung cấp các dịch vụ an toàn cho một phiên VPN (được bảo vệ bởi AH hay ESP)
  Nếu một phiên VPN được bảo vệ kép bởi cả AH và ESP thì mỗi hướng kết nối cần định nghĩa 2 SA.
Notes: Hai hướng cần 4 SA

## Slide 36: Tính đơn hướng của SA: Ví dụ
Notes: Hai hướng cần 4 SA

## Slide 37: Ví dụ về SA Bundle
Notes: Trong ví dụ nay, sử dụng cả AH và ESP,
Host A Host B: ESP Tunnel
GAGB: AH Tunnel
Như vậy với mỗi hướng kết nối: A=>B (hoac B=>A) đều sử dụng 2 SA, một SA cho AH, một SA cho ESP

## Slide 38: Quản lý SPD và SAD
Nội dung của SPD được xác lập (thủ công) bởi quản trị viên và có tính lâu dài.
Các SA thường được thiết lập thủ công hoặc thương thảo bởi 2 đầu của IPsec và được bổ sung vào SAD mỗi khi thiết lập kết nối IPsec.
Việc "thương thảo" (negotiate) được thực hiện nhờ giao thức IKE

## Slide 39: Qúa trình hoạt động của IPSec
Ban đầu: Xác định luồng lưu lượng cần bảo vệ.
Bước 1: Pha IKE thứ 1 sẽ thoả thuận một SA (SA1).
Bước 2: Thiết lập một kênh truyền thông an toàn và xác thực đối tác dựa trên SA1.
Bước 3: Pha IKE thứ 2 thoả thuận IPSec SA (SA2) trên kênh an toàn vừa được thiết lập.
Bước 4: Thực thi AH hoặc/và ESP với các thuật toán mã hoá, xác thực và khoá được chỉ ra bởi SA2.
  Những thông số này được sử dụng để thống nhất việc trao đổi dữ liệu giữa 2 bên.
  Các khoá được lưu trữ trong csdl SAD.
  Kết thúc: đường hầm IPSec sẽ bị xoá.
Notes: Có thể nói rằng nội dung cốt lõi của một SA là danh sách các thuật toán (lược đồ) và tham số mật mã được hai bên thống nhất sử dụng cho một việc cụ thể nào đó
Mục đích của việc thực thi giao thức IKE là tạo ra các SA để sử dụng cho IPsec (gọi là IPsec SA)
Nhưng để quá trình tạo IPsec SA được diễn ra an toàn thì ngay trong quá trình thực thi IKE, các bên cũng cần thương thảo các thuật toán và tham số mật mã, tức là cũng cần thương thảo một SA (gọi là IKE SA)

## Slide 40: Xử lý gói tin đi ra: ví dụ của Huawei
Notes: Source: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100087997/1f28a9a3/ipsec-packet-processing

## Slide 41: Xử lý gói tin đi vào: ví dụ của Huawei
Notes: Source: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100087997/1f28a9a3/ipsec-packet-processing

## Slide 42
1
Tổng quan về VPN
2
Giới thiệu IPsec
Tổ hợp an toàn SA
3
4
Giao thức AH

## Slide 43: Giao thức IPSec
IKE (Internet Key Exchange)
- RFC 2409
AH (Authentication Header)
-RFC 2402
ESP (Encapsulating Security Payload) - RFC 2406
IPSec

## Slide 44: Giao thức IPSec
AH (Authentication Header)
ESP (Encapsulating Security Payload)
IPSec
AH được đóng gói bởi giao thức IP (trường protocol trong IP là 51)
ESP được đóng gói bởi giao thức IP (trường protocol trong IP là 50)

## Slide 45: Giao thức IPSec
AH (Authentication Header)
ESP (Encapsulating Security Payload)
IPSec
Bộ giao thức IPSec hoạt động ở 2 mode chính: Tunnel Mode và Transport Mode
Xác thực
Toàn vẹn
Xác thực
Toàn vẹn
Mã hóa
Thuật toán mã hóa: DES, 3DES, AES, …
Thuật toán băm: MD5, SHA-1,…
Notes: Trong phiên bản đầu của IPSec, giao thức ESP chỉ có thể cung cấp mã hóa, không xác thực. Nên người ta kết hợp giao thức AH và ESP với nhau để cung cấp sự cẩn mật và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin

## Slide 46: Giao thức AH
Giao thức AH thêm một tiêu đề vào gói IP
  Xác thực người gửi: Tiêu đề này dùng cho việc xác thực gói dữ liệu IP gốc tại người nhận (Ai là người gửi gói tin?)
  Toàn vẹn gói tin: Tiêu đề này cũng giúp nhận biết bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của gói dữ liệu.
  AH không mã hóa bất kỳ phần nào của gói tin

## Slide 47: Giao thức AH
Các đặc trưng cơ bản:
  Cung cấp tính toàn vẹn và xác thực
  Sử dụng mã xác thực thông điệp (HMAC)
  Nội dung các gói tin không được mã hoá.

## Slide 48: Giao thức AH
    AH có thể sử dụng ở cả 2 chế độ:Truyền tải (Transport Mode) và Đường hầm (Tunnel Mode)
  Chế độ Transport:
    Trong chế độ này tiêu đề AH được chèn vào sau tiêu đề IP và trước một giao thức lớp trên như TCP hoặc UDP.
    Không tạo một IP Header mới

## Slide 49: Giao thức AH
  Chế độ Transport:
Gói tin IP ban đầu
Gói tin AH trong chế độ transport
IP Hdr TCP| UDP Header Data
Bảo vệ toàn vẹn – xác thực
Payload
AH Hdr
IP Hdr TCP| UDP Header Data
AH Hdr

## Slide 50: Giao thức AH
Chế độ Tunnel:
  Một gói tin IP khác được thiết lập dựa trên gói tin IP cũ
  Tạo một IP Header mới: liệt kê các đầu cuối của AH Tunnel (như hai IPSec gateway)
  Tiêu đề IP cũ (bên trong) chứa địa chỉ nguồn và đích, Tiêu đề IP mới (bên ngoài) mang địa chỉ để định tuyến trên Internet

## Slide 51: Giao thức AH
  Chế độ Tunnel:
Gói tin IP ban đầu
Gói tin AH trong chế độ Tunnel
IP Hdr TCP| UDP Header Data
Bảo vệ toàn vẹn – xác thực
New IP Hdr IP Hdr TCP| UDP Header Data
AH Hdr

## Slide 52: Giao thức AH
Khuôn dạng gói tin:
  Các trường trong AH Header đều là bắt buộc
Authentication Data (ICV -
Integrity Check Value)
Next Header
PayloadLength
Reserved
Security Parameter Index(SPI)
Sequence Number
IP Header Payload
AH Header

## Slide 53: Giao thức AH
Authentication Data
(Integrity Check Value)
Next Header
PayloadLength
Reserved
Security Parameter Index(SPI)
Sequence Number
IP Header Payload
AH Header
Next Header:
Dài 8 bit
Chứa chỉ số giao thức IP
Trong Tunnel Mode: Payload là gói tin IP nên giá trị Next Header được cài đặt là 4
Trong Transport Mode:
Payload luôn là giao thức tầng Transport.
+ Nếu giao thức tầng Transport là TCP, thì Next Header =6
+ Nếu là UDP thì Next Header = 17

## Slide 54: Giao thức AH
Authentication Data (ICV –
Integrity Check Value)
Next Header
PayloadLength
Reserved
Security Parameter Index(SPI)
Sequence Number
IP Header Payload
AH Header
Payload Length:
Chứa chiều dài của thông điệp sau AH Header.

## Slide 55: Giao thức AH
Authentication Data (ICV –
Integrity Check Value)
Next Header
PayloadLength
Reserved
Security Parameter Index(SPI)
Sequence Number
IP Header Payload
AH Header
Authentication Data (ICV):
Có độ dài là bội của 32 bit.
Phải được padding nếu chiều dài của ICV trong các byte chưa đầy.
Authentication Data (ICV): 96 bit
ICV = Hash (IP Header + Payload + Key)
HMAC-SHA1-96, HMAC-MD5-96

## Slide 56: Giao thức AH
Xử lý gói AH đầu vào & đầu ra
(SV tìm hiểu thêm trong Giáo trình “Các giao thức bảo mật mạng riêng ảo“, HVKTMM, năm 2013)

## Slide 57: Giao thức AH
  Xử lý gói đầu vào:
    Ghép mảnh:
    Tìm kiếm SA
    Kiểm tra SN (Sequence Number):
  Xử lý gói đầu ra:
    Tìm SA
    Tạo SN (Sequence Number):
    Tính ICV
    Padding
    Phân mảnh
Notes:     Ghép mảnh:
      Nếu cần thiết, sẽ tiến hành ghép mảnh gói dữ liệu trước khi xử lý AH
    Tìm kiếm SA
      Khi đã nhận được một gói tin chứa AH Header, phía thu sẽ xác định một SA phù hợp với địa chỉ IP đích, AH và SPI (dựa vào 2 cơ sở dữ liệu: SAD & SPD)
      Thông tin trong SA cho biết:
        Có cần kiểm tra trường Sequence Number(SN) hay không, có cần thêm trường Authentication Data hay không
        Các thuật toán và khoá để giải mã ICV.
      Nếu không có SA nào phù hợp thì phía thu sẽ loại bỏ gói tin.
Lưu ý:
Mỗi bên liên lạc đều gửi gói tin 1 chiều với một SPI riêng, bên nhận sau khi nhận được gói tin sẽ tìm chính sách SA trong 2 cơ sở dữ liệu phù hợp với gói tin vừa nhận được để: giải mã (băm lại) ICV bằng thuật toán phù hợp để so sánh và kiểm tra xác thực người gửi cũng như tính toàn vẹn gói tin.
(Ví dụ: A->B: SPI1 (SA1) dùng SHA1 để băm cùng khóa K1, giao thức IPSec là AH
B nhận được sẽ nhìn vào CSDL, lấy ra SA1 (ứng với SPI1 vưà nhận được), cùng với giao thức AH, IP đích là B, IP nguồn là A.
Khi đó B sẽ tính lại giá trị HSHA1(dữ liệu, Ipheader, K1) và so sánh với ICV nhận được
Nếu trùng nhau thì người gửi đúng là A, và dữ liệu không bị sửa đổi, sai thì không phải
Khi bên nhận gửi lại một gói tin nó sẽ sử dụng một SPI khác, hay một SA khác
    Kiểm tra SN (Sequence Number):
      Nếu bên thu không sử dụng dịch vụ chống lặp thì không cần kiểm tra SN.
      Nếu bên thu có sử dụng thì bộ đếm gói thu phải được khởi tạo =0 khi thiết lập SA
      Với mỗi gói tin vào khi phía thu tiếp nhận, sẽ kiểm tra gtrị SN có trùng với gói nào trước đó hay không.
  Xử lý gói đầu ra:
    Tìm SA
      AH được thực hiện trên một gói tin khi đã xác định gói tin đó được liên kết với một SA
      Do đó, cần tìm một SA (SPI, IP đích, AH) để gắn với gói tin này.
      SA đó sẽ yêu cầu xử lý gói tin (chẳng hạn: dùng hàm băm là SHA1, Khóa =K1, giao thức IPSec là AH,…)
    Tạo SN (Sequence Number):
      Bộ đếm phía phát được khởi tạo =0 khi thiết lập SA
      Khi truyền một gói tin, bộ đếm được tăng lên 1 và chèn giá trị này vào trường SN.
      Nếu phía phát lựa chọn dịch vụ AntiReplay, nó sẽ kiểm tra để đảm bảo không bị lặp trước khi chèn một giá trị mới vào trường SN.
    Tính ICV: ICV được tính dựa trên các giá trị sau
      Các trường trong tiêu đề IP
      Dữ liệu của các giao thức lớp trên./.
    Padding: có hai kiểu chèn
      Authenticaiton Data: Nếu đầu ra của HMAC (ICV) là 96 bit thì không cần chèn, nhưng nếu ICV có kích thước khác thì phải chèn thêm dữ liệu vào ICV.
      HMAC-MD5-96
      HMAC-SHA-1-96
    Padding: có hai kiểu chèn
      Implicit Packet Padding (chèn ngầm định):
        Đối với một số thuật toán xác thực, chuỗi byte để tính ICV phải là một số nguyên lần của khối n byte.
        Nếu độ dài gói IP không thoả mãn điều kiện đó thì Implicit Packet Padding sẽ được thêm vào phía cuối của gói. Các byte này bằng 0 và không được truyền đi cùng gói.

## Slide 58: Giao thức AH
AH: Xác thực & toàn vẹn dữ liệu

## Slide 59: Giao thức AH
Data là phần Payload
AH đảm bảo toàn vẹn, xác thực cho cả Payload và IP Header

## Slide 60: Giao thức AH
Phân tích gói tin AH

## Slide 61: Giao thức AH
Ví dụ: gói tin AH trong chế độ Transport
1. Đây là một gói AH ở chế độ Transport (chỉ có một IP Header)
2. Phần Payload chứa ICMP echo Request (Ping). Ping gốc chứa chuỗi mẫu tự tăng dần bởi giá trị Hex

## Slide 62: Giao thức AH
Ví dụ: gói tin AH trong chế độ Transport
3. Sau khi áp dụng AH, phần ICMP Payload không thay đổi (không được mã hóa)
Vì AH chỉ cung cấp toàn vẹn, xác thực.
4. Phân tích các trường trong AH Header

## Slide 63: Giao thức AH
4 gói tin đầu tiên trong phiên AH giữa host A và host B
Next Header (1B) =1 => ICMP
Payload Length (1B) =4, phần Payload có 4 Byte

## Slide 64: Giao thức AH
4 gói tin đầu tiên trong phiên AH giữa host A và host B
Reserved (2B) =0000, không sử dụng.
SPI của A (4B) =cdb59934

## Slide 65: Giao thức AH
4 gói tin đầu tiên trong phiên AH giữa host A và host B
Sequence Number (4B), cả 2 host đều được thiết lập =1
Sequence Number (4B), cả 2 host đều tăng lên 2 với gói tin thứ 2.

## Slide 66: Giao thức AH
4 gói tin đầu tiên trong phiên AH giữa host A và host B
Authentication Information: phần ICV được băm để đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực của mỗi gói tin = 96 bit (12 byte)

## Slide 67: Tóm lược về giao thức AH
AH cung cấp dịch vụ đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực (cả dữ liệu và header) và chống replay gói tin cũ.
AH hoạt động ở hai chế độ: Tunnel Mode, Transport Mode
Trong IPSec version 1, giao thức ESP chỉ cung cấp mã hóa, không xác thực và toàn vẹn => người ta thường kết hợp AH và ESP
AH version 3 hỗ trợ: HMAC-SHA1-96, HMAC-MD5-96, AES-XCBC-MAC-96
Notes: Vấn đề cho NAT
http://muhaz.org/have-a-range-of-application-specific-security-mechanisms.html